## Slide 1
RUGI DIELEKTRIK
Tri Ongko Priyono

## Slide 2: Konsep Umum
Rugi-rugi dielektrik adalah daya yang terdisipasi di dalam dielektrik sebagai panas, ketika dielektrik disingkap ke medan elektrik
Rugi-rugi daya ini dapat terjadi baik pada tegangan dc maupun ac,disebabkan karena adanya proses konduksi di dalam dielektrik yang menyebabkan terjadinya arus bocor
Rugi-rugi dielektrik dlm material isolasi sbg daya yg terdisipasi per unit volume (rugi2 spesifik), dlm mengevaluasi derajat disipasi energi pd suatu medan dr sebuah elektrik, digunakan sudut kehilangan dielektrik & tangen dr sudut tsb.

## Slide 3
Sudut kehilangan dielektrik adalah pelengkap drpd sudut fasa dielektrik sampai 90°.
Rugi-rugi dielektrik yg tingginya melebihi batas di dlm material isolasi menyebabkan panas yg berlebihan dan dpt berujung pada kegagalan termal. Bahkan ketika tegangan yg diaplikasikan pada bahan tidak cukup tinggi utk menyebabkan rugi2 daya yg dpt menyebabkan terjadinya kelebihan panas.
Karakter rugi2 dielektrik pada suatu bahan bergantung pada kondisi pengumpulannya.

## Slide 4: (a) Muatan vs tegangan utk rugi dielektrik linier
(b) Rugi dielektrik akibat polarisasi bergerak pelan
Kurva tsb menggambarkan hub antar muatan elektrik pada kapasitor yg kedua pelatnya dipisahkan dgn suatu jenis dielektrik dgn tegangan yg diberikan pd kapasitor tsb.
Apabila tdk ada kehilangan akibat polarisasi maka muatan akan berubah secara linear dgn tegangan (Gambar 1.a) dan dielektrik tsb linear.
Apabila dielektrik linear tsb disingkap kpd polarisasi yg bergerak pelan yg menyebabkan terjadinya rugi2, maka kurva muatan-tegangan akan berbentuk elips (Gambar 1.b)

## Slide 5
Diagram fasor & rangkaian ekuivalen seri dari rugi dielektrik
untuk rangkaian paralel
Besarnya daya aktif : Pa = VI cos φ
Utk rangkaian seri:
tan  Csr
Utk rangkaian paralel:
1 tan2 
V 2r

 s
 r 
V 2C tan 
x2
z z  r 2 x2 (1 r 2 / x2 )
V V V 2r
Pa 
2 2
2
p
 V g  V b tan   V C tan 
a
y
VVyg
P 
1
Cp R
tan  

## Slide 6
Hubungan antara Cp dan Cs & juga hub r dan R :
Untuk dielektrik yg berkualitas tinggi, kita dpt mengabaikan tan2 δ krn nilainya terlalu kecil dibandingkan dgn 1 & dgn asumsi Cp=Cs=C.
Daya yg terdisipasi pd dielektrik adalah sama utk rangkaian seri & paralel :
Pa diukur dlm watt, V dlm volt, ω dlm s-1 dan C dlm Farad.



 
2
tan 
R  r1
Cs 1
1 tan2 
p
C 
a
P  V 2C tan 

## Slide 7: f tan  1,81010
Persamaan yg digunakan utk rugi2 spesifik, yaitu daya yg terdisipasi dlm suatu unit volume dielektrik:
P = rugi2 spesifik, W/m3
ω = 2πf merupakan frekuensi angular s-1 E = kuat medan elektrik, V/m.
2 2
2
0
E
V
P
p     tan E 
a
E  

## Slide 8:  f
Komponen reaktif daya konduktif:
Kapasitansi dari dielektrik dgn rugi2 yg besar nilainya murni tergantung drpd pemilihan rangkaian ekuivalennya.
1,81010
Komponen aktif dari komponen riil:
 c  C1 
1,8 1010
  f tan 

a

## Slide 9
Apabila rugi2 pada suatu dielektrik bergantung sepenuhnya pada arus bocor utk berbagai frekuensi, kehilangan tangen pada kapasitor dgn dielektrik tsb utk segala frekuensi didpt:
Di mana C dan R adalah konstan yg diukur pada frekuensi yg telah ditetapkan.
Rugi2 pada kapasitor tidak tergantung kepada frekuensinya & ditentukan oleh:
P  V 2 / R
1
CR
tan  

## Slide 10
Apabila rugi2 pada dielektrik sebagian besar disebabkan oleh adanya resistansi pada bagian yg berhubungan langsung dgn sumber dan resistansi dari elektroda, maka daya yg terdisipasi pada dielektrik akan bertambah secara kuadrat dari frekuensi:
P  V 2C tan   V 2CCr  V 2 2C 2r
Pada frekuensi tinggi, kedua pelat dari kapasitor harus mempunyai kemungkinan resistansi yang terendah

## Slide 11
Rugi-rugi dielektrik secara hebat mempengaruhi material yg digunakan pada peralatan tegangan tinggi dan frekuensi tinggi, khususnya utk peralatan pada frekuensi tinggi dgn tekanan yg tinggi, krn rugi2 dielektrik berbeda-beda menurut proporsi secara kuadrat dari tegangan & frekuensi yg diaplikasikan.
Material yg digunakan utk peralatan tsb harus mempunyai sudut kehilangan yg kecil & permitivitas yg rendah utk mencegah kehilangan daya yg besar.

## Slide 12: Jenis-Jenis Rugi Dielektrik pada Material Isolasi
Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena polarisasi
  Rugi-rugi polarisasi relaksasi (struktur dwikutub & kerenggangan struktur ion dielektrik). Rugi-rugi ini disebabkan krn gangguan dari pergerakan panas pada partikel di bawah pengaruh medan elektrik, sehingga terjadi disipasi energi & pemanasan dari dielektrik

## Slide 13
Rugi-rugi tangen relaksasi berbanding dgn kurva temperatur mempunyai sebuah titik maksimum tertentu pada jenis bahan tertentu
Rugi-rugi resonansi, karena frekuensi cahaya dpt diklasifikasikan dlm rugi-rugi polarisasi. Jenis rugi- rugi ini dpt diamati pada bbrp macam gas pada frekuensi tertentu & menunjukkan penyerapan yg intensif dari energi medan elektrik. Dpt juga terjadi pada dielektrik padat, apabila frekuensi dari gaya osilasi yg diinduksi oleh medan elektrik bercampur dgn frekuensi natural dari partikel padat.

## Slide 14

Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena arus bocor
terjadi pada proses konduksi pada volume maupun permukaan dielektrik. Pada kasus konduksi volume, maka tangen kehilangan dpt dihitung dgn
pers:
rugi-rugi dielektrik tdk tergantung pada frekuensi, tangen kehilangan berkurang seiring dgn frekuensi sesuai dgn hukum hiperbolik
1,81010
 f 
tan  

## Slide 15: P  A exp (b / T )
Rugi-rugi dielektrik dikarenakan oleh proses konduksi naik secara eksponensial bersamaan dgn temperatur:
Dimana A dan b adalah konstanta dari material. Rugi-rugi ini juga dpt dihitung dgn persamaan:
Pt  P0 exp  t
Pt = rugi-rugi pada suhu °C P0 = rugi-rugi pada 0°C
α = konstanta material

## Slide 16
Rugi-rugi dielektrik disebabkan proses ionisasi
  Ciri khas dari dielektrik dgn bahan gas
  Hal ini terjadi pada medan magnet yg tdk seragam pada tegangan yg melebihi nilai yg berhubungan dgn proses ionisasi pada gas
  Rugi-rugi ionisasi dpt dihitung menggunakan pers:
V adlh tegangan yg diaplikasikan,
V0 adlh tegangan pada saat proses ionisasi dimulai.
1
i
A1 adalah konstanta,
f adalah frekuensi,
P  A f (V V 0 )2

## Slide 17
Rugi-rugi dielektrik yang disebabkan karena strukturnya yang heterogen
  diamati pada dielektrik berlaminasi yg terbuat dari kertas isi (impregnated paper) & bahan berisi seperti di dalam plastik yg berisi, di dalam keramik & pada turunan mika seperti mikanit dan mycalex.

## Slide 18: Rugi-Rugi Dielektrik pada Material Dielektrik Gas
Besarnya rugi-rugi dielektrik gas terhitung sangat kecil pada waktu kekuatan medan berada di bawah nilai saat tumbukan ionisasi dari molekul gas berlangsung. Pada kasus ini, gas berlaku sbg dielektrik sempurna.
Konduksi listrik adlh faktor utama yg menyebabkan terjadinya rugi-rugi dielektrik pada gas, karena arah dari molekul dwikutub di dlm aliran polarisasinya tidak memerlukan pelepasan energi

## Slide 19: Rugi-Rugi Dielektrik pada Material Dielektrik Cair
Pada cairan nonpolar, rugi-rugi dielektrik bergantung pada konduksi listrik apabila cairan tsb tdk mengandung pencemar dgn molekul dwikutub
Tingkat daya konduksi pada cairan murni netral sangat rendah, begitu pula dgn besar rugi dielektriknya
Cairan polar cenderung mengalami rugi yg diakibatkan oleh polarisasi relaksasi dwikutub, terlepas dari perihal konduksi listrik, di mana rugi ini bergantung pada kondisi pengoperasian (temperatur, frekuensi)

## Slide 20: Rugi-Rugi Dielektrik pada Material Dielektrik Padat
Rugi-rugi dielektrik pada material dielektrik padat perlu dipertimbangkan hubungannya dgn struktur materialnya, dpt dikelompokkan dlm 4 tipe:
  Molekular (bergantung pada jenis molekulnya)
  Ionik (bergantung pada penyusunan ion pada pola geometris kristal)
  Feroelektrik
  Material campuran

## Slide 21: Molekular
Nonpolar, karena hanya mengalami kerugian dielektrik yg sangat kecil, maka rugi-rugi dielektriknya dpt diabaikan. Jenis material tipe ini digunakan sbg dielektrik frekuensi tinggi. Contoh : sulfur, parafin, polimer nonpolar spt polyethilene, polytetrafluoroethylene, polystyrene.
Polar, mengalami rugi-rugi yg tinggi krn terjadi polarisasi relaksasi dwikutub. Contoh : selulosa, polimer polar spt polymetyl methacrylate (kaca organik), polymides, bahan karet (ebonit), bakelite.

## Slide 22
Rugi-rugi pada material dari struktur molekular yg bersifat polar sangat dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur tertentu, material dielektrik menunjukkan rugi maksimum atau minimum. Kenaikan rugi-rugi yg melewati titik minimum berhubungan dgn kenaikan rugi-rugi bocor.

## Slide 23: Ionik
Pada struktur pola kristal dgn ion-ion yg terletak berdekatan, dlm struktur pola yg bebas dari atom-atom tidak murni yg akan mengganggu pola geometris tsb, rugi-rugi dielektrik yg terhitung kecil.
Pada temperatur yg lebih tinggi, substansi ini menyerap energi yg terdisipasi dalam bentuk panas yg terjadi krn arus bocor.
Substansi jenis ini terdiri dari kelompok bahan kristal campuran anorganik

## Slide 24
Grup dari struktur kristal dielektrik yg renggang mengandung sejumlah substansi crystalline yg menunjukkan polarisasi relaksasi yg menyebabkan rugi-rugi dielektrik yg tinggi. Contoh : mullite (termasuk dlm material porselen), cordierite, beta-alumina
Jumlah ion yg berperan pada polarisasi relaksasi naik secara terus menerus dgn kenaikan temperatur.
Rugi-rugi dielektrik dlm substansi ion yg berbentuk bebas (kaca anorganik) disebabkan oleh polarisasi dan konduksi listrik.

## Slide 25
Rugi-rugi dielektrik pada material kaca dibedakan berdasarkan mekanismenya :
  Rugi-rugi yg tdk terlalu bergantungan pada temperatur, melainkan bertambah meningkat sebanding dgn frekuensi (tangen kehilangan tidak bergantung pada frekuensi). Rugi-rugi ini ditentukan oleh polarisasi relaksasi.
  Rugi-rugi yg meningkat drastis dgn temperatur yg sesuai dgn hukum eksponensial, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap frekuensi (tangen kehilangan menurun dgn kenaikan frekuensi). Rugi- rugi ini ditentukan oleh gerakan pada ikatan ion.

## Slide 26: Feroelektrik
Memiliki ciri polarisasi yg bersifat spontan yg membuat material tsb berada dlm rentang temperatur tertentu sampai pada titik Curie.
Rugi-rugi dielektrik berubah sedikit pada temperatur di daerah polarisasi spontan, & turun drastis pada saat temperatur naik melewati titik Curie, setelah melewati titik ini material mengalami kehilangan sifat feroelektrik dan polarisasi terhenti.

## Slide 27: Material Campuran
Kelompok zat padat ini berperan sbg dielektrik, juga terdiri dari material yg komposisinya terdiri paling sedikit gabungan dua komponen.
Sifat dielektrik heterogen terutama dimiliki oleh material keramik. Beberapa jenis keramik menunjukkan sistem multifase gabungan.
Struktur keramik dapat berupa crystalline, glassy (seperti kaca), & fase dlm bentuk gas

## Slide 28
Rugi-rugi pada material keramik dpt menjadi terlampau tinggi apabila pada proses produksi terbentuk substansi semikonduktor yg menyebabkan konduksi listrik pd material tsb.
Kenaikan rugi-rugi dielektrik pada material keramik dpt juga terjadi krn penyerapan kelembapan ke dlm porinya.
Contoh lain material heterogen adlh : mika,
impregnated paper.